Ponuka

Názov zákazky: Montáž a dodávka štartových blokov

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento tovar:

| P.Č. | Názov tovaru | Obchodné meno ponúkaného tovaru a výrobca | Typové označenie ponúkaného tovaru | Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Štartový blok |  |  |  |

| P.Č. | Minimálne technické požiadavky | Požadovaná hodnota verejným obstarávateľom | Hodnota ponúkaná dodávateľom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Štartové bloky musia byť pevné a nesmú mať pružiaci efekt | ÁNO |  |
| 2 | slúžiace pre štart plavcov pri profesionálnom závodnom plávaní podľa noriem FINA | ÁNO |  |
| 3 | Výška štartového bloku | v rozmedzí 0,5 metra až 0,75 metra nad hladinou vody |  |
| 4 | Plocha štartového bloku | najmenej 0,5 metra x 0,5 metra |  |
| 5 | Plocha štartového bloku musí byť vybavená protišmykovou úpravou (farba enciánová modrá RAL 5010) | ÁNO |  |
| 6 | Maximálny sklon štarového bloku | maximálne 10 ̊ |  |
| 7 | Štartový blok musí mať nastaviteľnú polohovaciu zadnú odrazovú dosku | ÁNO |  |
| 8 | Výška pomocného stupňa | do 39,5 cm nad úrovňou prelivového žliabku |  |
| 9 | Štartový blok vybavený detekciou chybného štartu a reproduktorom | ÁNO |  |
| 10 | Nášľapná plocha pomocného stupňa štartového bloku je z rovnakého materiálu ako štartovacia doska vrátane rovnakej protišmykovej úpravy | ÁNO |  |
| 11 | Pripevňovacia spodná príruba musí mať hornú hranu vo výške resp. v úrovni krycieho roštu prelivového žliabku | ÁNO |  |
| 12 | Súčasťou dodávky štartových blokov sú aj krycie rošty, ktoré je nutné doplniť do žliabku pri odmontovanom bloku | ÁNO |  |
| 13. | Štartový blok musí byť konštruovaný tak, aby umožnil uchytenie sa bloku pretekárom v prednej a v bočných častiach | ÁNO |  |
| 14. | Držadlá pre znakový štart musia byť umiestnené | v rozmedzí od 0,3 metra do 0,6 metra nad hladinou vody |  |
| 15. | Držadlá musia byť rovnobežné s povrchom steny a nesmú prečnievať voči čelnej stene | ÁNO |  |
| 16. | Držadlá musia byť doplnené zariadením pre podporu znakárskej disciplíny (podľa FINA noriem povinné vybavenie zlepšujúce fixáciu chodidiel pri disciplíne znak) | ÁNO |  |
| 17. | Každý štartový blok musí byť zreteľne označený a jasne viditeľný a to termoplastickým nanesením vinylovej vrstvy v podobe číselného označenia podľa FINA na všetkých stranách nosného stĺpa | ÁNO |  |
| 18. | Dráha číslo 1 musí byť po pravej ruke pri pohľade na bazén zo štartovej strany | ÁNO |  |
| 19. | Konštrukcia bloku je demontovateľná a upevnená k centrálnemu nosnému stĺpiku štyri skrutky M12 a centrálneho nosného stĺpika pozostávajúceho zo zvarenej konštrukcie rovných stien (mat. podľa EN 1.4462) , plech s hrúbkou min. 4mm, s navarenými upevňovacími elementmi so zodpovedajúcim kotvením do prelivného žliabku, upevnené štyrmi skrutkami M12 (mat. A4). | ÁNO |  |
| 20. | Doklad o bezpečnosti | ÁNO |  |
| 21. | Osvedčenie o protišmyku | ÁNO |  |
| 22. | Akosť materiálu oceľ. konštr | podľa STN EN akosť mat. 1.4462 |  |
| 23. | Atest materiálu ocele | podľa EN 10204 |  |
| 24. | Povrchová úprava oceľ. konštrukcia | Povrch technologicky upravený brusom K400 |  |
| 25. | Akosť a povrch sklolaminátových nášlapnic | neprofilovaný, prirodzená drsnosť s posypom (kremičitý piesok, zrnitosť 0,4 - 1,2 mm, stredová hrúbka 2,0 mm, nanášací lak z umelohmotných živíc) |  |
| 26. | Farba umelohmotných častí | Enciánová modrá |  |
| 27. | Montáž štartových blokov 8 ks | ÁNO |  |
| 28. | Demontáž existujúcich štartových blokov 8 ks | ÁNO |  |
| 29. | Zaškolenie obsluhy | ÁNO |  |

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 31.01.2020, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P.Č. | OZNAČENIE | POČET /ks/ | JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH | CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Štartový blok | 8 |  |  |
| 2 | Montáž štartových blokov | 8 |  |  |
| 3 | Demontáž existujúcich štartových blokov | 8 |  |  |
| 4 | Zaškolenie obsluhy | 1 |  |  |
|  | SPOLU bez DPH: |  | xxxx |  |
| DPH 20%: |  |
| Spolu s DPH |  |

V ................................

Vypracoval: ....................................